ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Нижнегнутовского сельского поселения

Чернышковского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Нижнегнутовского сельского поселения  Чернышковского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Чернышковского муниципального района и  администрацией   Нижнегнутовского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Чернышковского муниципального района, утвержденной  решением Чернышковской районной Думы от 27.05.2011   №  26/201;

- программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернышковского  муниципального района на 2011-2014г.г., утвержденной  решением Чернышковского районной Думы от 28.06.2013 № 25/5761;

- ранее разработанного проекта планировки хутора Нижнегнутов выполнено не было

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Чернышковского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Нижнегнутовского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Нижнегнутовского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Нижнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Нижнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав  Нижнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон хутора Нижнегнутов Чернышковского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Нижнегнутовского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 2 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории хутора Нижнегнутов».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Нижнегнутовское сельское поселение граничит с Сизовским, Тормосиновским сельскими поселениями Чернышковского муниципального района Волгоградской области и Ростовской областью.

Поселение занимает территорию площадью 5,56 кв. км. на которой проживает 1618  человек (по состоянию на 01.01.2012г.), из них трудоспособного населения –  943 человек, пенсионеров   372 человек.

Хутор Нижнегнутов находится в 52 км к югу от р.п.Чернышковский - центра муниципального района,  расположен на реке Цимла , в 252 км от Волгограда, на границе с Ростовской областью.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра 52 км).

1.2.      Образование

Нижнегнутовское сельское поселение Чернышковского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Чернышковского района и муниципальных образований в его составе" № 976-ОД от 22 декабря 2004 года.

В состав Нижнегнутовского сельского поселения входят хутора Нижнегнутов, Воробьев, Фирсовка, Лозной с административным центром - хутор Нижнегнутов. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту х. Нижнегнутов.

  - Природно-климатические условия

Климат Чернышковского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса.  В районе часто повторяются засухи и суховеи продолжительностью 30-35 дней в году. Господствует западный и юго-западный ветры, максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

- Климатическая зона - III-в ;

- Средняя температура наиболее холодных суток - -300С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -250С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

- Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Годовое количество осадков составляет свыше 340мм, это связано с влиянием Азово-Черноморского водного бассейна.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Территория  Чернышковского района представлена песками, супесями, суглинками, которые относятся к неогеновой, палеогеновой и меловой систем. Мощность четвертичных отложений колеблется от 3 до 20 м.  Грунтовые воды залегают на глубине от 10 до 20 м.

Покровные суглинки с тонкими прослоями пылеватого песка, глины. Грунты до глубины 5,5-6,0 м обладают просадочными свойствами. Грунтовые условия территории относятся к  I типу по просадочности, которые проявляются на водоразделах и их склона. Промерзание грунтов до 1,3 м. По удельным сопротивлениям  грунты на глубине 1,5-2,0 м обладают средней и высокой степенью коррозийности.

Из современных геологических процессов наиболее динамичным представляется делювиальный  снос, который приводит к образованию ложбин и оврагов на склоне второй надпойменной террасы.

Водоснабжение хутора Нижнегнутов организовано водозаборными скважинами за счет подземных вод неогенного, сантонского или альб-сеноманского водоносных слоев.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности.

#### Рельеф местности представляет собой всхолмленную равнину наклонную на юг с высотами 120-80 м. Равнина интенсивно рассечена овражно-балочной сетью с глубиной вреза до 10-12 метров.  В северной части поверхность равнины более возвышена, со сглаженным волнистым рельефом, а южная половина представляет собой массив цимлянских песков. Чирско-Донское плато и Цимлянские пески являются здесь наиболее типичными ландшафтами, определяющими характерные природные признаки района.  Песчаные  бугры  (высотой – 5-7 м) разделены котловинами, ложбинами, которые заняты лугами, местами березовыми рощицами. По некоторым ложбинам время от времени течет вода, источником которой являются многочисленные  здесь родники, усиленно развивающие свою деятельность после дождей.

#### Растительность

#### Растительный покров составляют полынно-солянково-злаковые ассоциации с пятнами галофитного и галоидофитного типа растительности. Естественная  растительность сохранилась на склонах и днищах балок и на пойменных участках, где произрастает вяз, клен, терн. Видовой состав растительности беден, растительный покров представляет собой полынно-злаковую и типчаково-ковыльную растительность.

#### Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории хутора Нижнегнутов не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

- В схеме территориального планирования  Чернышковского муниципального района, утвержденной  решением Чернышковской районной Думы от 27.05.2011   №  26/201;

предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство автомобильной дороги «Суровикино(км7)- Тормосин-Нижнегнутов»;

2)   По долгосрочной областной целевой программы «Газификация Волгоградской области на 2013 – 2017 годы» запроектировано выполнение в 2013году

-  внутрипоселкового газопровода х. Нижнегнутов;

3) Каждый сельский населенный пункт должен иметь аптеку в составе ФАП;

4)    Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает:

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах;

5)    На перспективу  важным направлением является  строительство  нового микрорайона с его благоустройством в х.Нижнегнутов.

6)   В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

- Анализ использования территории

  - Ранее разработанная градостроительная документация

Ранее разработанная градостроительная документация отсутствует.

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  31677га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Нижнегнутовское сельское поселение представлена  согласно таблице 1.

Таблица 1. «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хутор Нижнегнутов | 220 | 515 |
| 2. | Хутор Фирсовка | 19 | 19 |
| 3. | Хутор Воробьев | 88 | 88 |
|  | Хутор Лозной | 229 | 229 |

Площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет 24390 га, что является основным ресурсам агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта Нижнегнутов складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся завод, производящий молочную продукцию, сельхозпредприятия, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Чернышковского муниципального района, иным статистическим данным население Нижнегнутовского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2. «Демография»

|  | По состоянию на 2012 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1618 человек |
| Детей до 15 лет всего | 303 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 943 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 372 человек |
| Численность занятого населения, всего | 543 человек |
| Из них в промышленности | 203 человек |
| В сельском хозяйстве | 340 человек |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  55%,  которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда х. Нижнегнутов являются,   сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур, предприятия сферы обслуживания. Промышленные производства на территории отсутствуют.  «Перечень предприятий с/х производства» представлен в таблице 3

Таблица 3. «Перечень предприятий с/х производства»

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Цимлянское» | х. Лозной Цимлянский район Ростовская обл. | Раб Мощ. | 103 чел | Кормовые, зерновые, технические культуры. |
| 2. | КФХ Трощенко Р.А. | Х.Лозной Нижнегнутовского сельского поселения | Раб Мощ. | 1 | Кормовые, зерновые, технические культуры |
| 3. | КФХ Червяковский Н.С. | Х.Фирсов Нижнегнутовского сельского поселения | Раб Мощ. | 1 | Кормовые, зерновые, технические культуры |

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд Нижнегнутовского сельского поселения  складывается  из  индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общее количество жилых домовладений составляет 620 дома, площадь жилого фонда Нижнегнутовского сельского  поселения составляет  - 26000  кв.м., в том числе из нее - из нее секционная –0 кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Нижнегнутовского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 16,1кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.  Ветхий жилищный фонд отсутствует. Планируемая убыль жилого фонда 0м2.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в хуторе осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В х. Нижнегнутов существуют сети инженерного электро и водообеспечения.  Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 100 %, электроснабжения на 100 %, газоснабжения нет ( бытовой газ в баллонах),  сети  канализации отсутствуют. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через школьную котельную, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура х. Нижнегнутов представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3. «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |
| 1. | Администрация | х.Нижнегнутов ул. Ленина, 23 | раб.мест | 1 | 10 |
| Учреждения здравоохранения. |
| 1. | амбулатория | х. Нижнегнутов ул. Комарова, 3а | Пос в смену\ коек | 1 | 8\ |
| 2. | ФАП | х. Лозной | раб.мест | 1 | 2 |
| 3. | ФАП | х. Фирсовка | раб.мест | 1 | - |
|  |  |  | Итого: | 4 |  |
| Общеобразовательные учреждения |
| 1. | МДОУ Детский сад (на перспективу) | х. Нижнегнутов | мест | 1 | 60 |
| 2. | Средняя школа | х.Нижнегнутов ул. Бавыкина, 21 | мест | 1 | 280 |
|  |  |  | Итого: | 2 | 340 |
| Учреждения культуры и, искусства |
| 1. | СДК | х. Нижнегнутов ул. Ленина, 35 | мест | 1 | 300 |
| 2. | СК | х.Лозной | мест | 1 | 50 |
| 3. | СК | х.Фирсовка | мест | 1 | 50 |
|  |  |  | Итого | 3 | 400 |
| 2. | библиотека | х.Нижнегнутов ул. Ленина,23 | мест | 1 | 50 |
|  | библиотека | х.Лозной | мест | 1 | 50 |
|  |  |  | Итого: | 2 | 100 |
| Физкультурно- спортивные сооружения |
| 1 | Стадион | х.Нижнегнутов | - | - | - |
|  |  |  | Итого: |  |  |
| Предприятия торговли |
|  | - Продовольственные |
| 1. | ИП Семенкова Т.Н. | х. Лозной | м2 | 1 | 60 |
| 2. | ИП Любченко С.В. | х. Фирсовка | м2 | 1 | 68,5 |
| 3. | ИП Землякова В.Я. | х. Лозной | м2 | 1 | 21 |
|  |  |  | Итого: | 3 | 149,5 |
|  | -Универсальные |
| 1. | ИП Коцуба О.И. | х. Нижнегнутов ул. Ленина, 25а | м2 | 1 | 50 |
| 2. | ИП Епифанова Л.Л. | х.Нижнегнутов ул. Ленина ,29/1. | м2 | 1 | 54 |
| 3. | ИП Любченко С.В. | х.Нижнегнутов ул. Ленина,29/5 | м2 | 1 | 59,3 |
| 4. | ИП Ситников А.М. | х.Нижнегнутов ул.Ленина,60 | м2 | 1 | 110 |
| 5. | ИП Перходова И. | х.Нижнегнутов ул. Ленина,29/3 | м2 | 1 | 20,00 |
|  |  |  | Итого : | 5 | 293,3 |
| Организации и учреждения |
| 1. | Почтовое отделение | х.Нижнегнутов ул. Ленина,23а | объект | 1 |  |
| 2. | Отделение сберкассы | х.Нижнегнутов ул. Ленина,23а | объект | 1 |  |
| 3. | Аптечный пункт | х.Нижнегнутов ул. Ленина,29 /2 | объект | 1 |  |
| 4. | Пожарное депо | х.Нижнегнутов ул. Комарова ,12в | объект | 1 |  |
| 5. | Дом престарелых | х.Нижнегнутов ул. Бавыкина,4а | объект | 1 |  |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть х. Нижнегнутов имеет квартальное построение от реки Цимла вглубь поселения. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Частично главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 62%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 16 км из них с твердым покрытием 2 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования  52км.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории хутора выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон хутора.

5.	необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие жилой и общественной зоны происходит в  восточном направлении. Производственные территории развивать с  западной   стороны хутора, используя для застройки  имеющиеся земельные ресурсы внутри и вокруг хутора.

3.2.   Определение и установление административных границ территории

Нижнегнутовского сельского поселения

При определении и установлении границ х. Нижнегнутов были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения хутора,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие хутора на 20 лет. В пределах территории хутора предлагается размещение ТБО, земли для использования под производство, а так же для развития  общественно-деловой зоны в границах населенного пункта.

3.3.   Перечень земельных участков

включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта х. Нижнегнутов предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения   с западной и северной сторон.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на планируемой территории должны быть размещены следующие запланированные программами объекты:

-парк с детской площадкой;

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры предусматривают к населенным пунктам:

- размещение  временной  площадки для хранения ТБО ;

- строительство внутрипоселкового газопровода х. Нижнегнутов, х.Фирсовка;

Расчет объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 4.

Таблица 4. «Потребность в строительстве объектов социальной  инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |
| 1. | Дошкольное общеобразовательное учреждение (местное значение) | __ мест на ___ чел | - | - | - мест |
| 2. | Общеобразовательная школа (местное значение) | ___ мест на ____ чел | - | - | - мест |
| Объекты муниципального управления |  |
| 3. | Администрация (местное значение) | раб.мест | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 4. | Поликлиника (амбулатория) (региональное значение) | ___ Пос в смену\ коек | - | - | Пос в смену\ коек |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 5. | Спортивные залы общего пользования (местное значение) | 60 м2 общ. площад | - | 150 | - |
|  | Бассейны крытые и открытые (местное значение) | 20 м2 Зеркала воды | - | 65 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6. | Клубы (местное значение) | мест | - | - | - |
| 7. | Библиотеки (местное значение) | тыс. ед. хран. | - | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 8. | Магазины , в том числе: | 300м2 торг. площади | - | - | - |
|  | продовольственных магазинов | 100м2 торг. площади | - | - | - |
|  | непродовольственных магазинов | 200м2 торг. площади | - | - | - |
| 9. | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000чел | - | 80 | 80 |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | 7 раб мест | - | 5 | 5 |
| 11. | Баня (местное значение) | 7м/1тыс. чел. | - | 200 | 200 |
| Организации и учреждения |
| 12. | Отделение связи III категории (федеральное значение) | объект | 1 | 1 | нет |
| 13. | Отделение сбербанка , кредитные организации | 1опер.место на 1-2 тыс. чел | 1 | 1 | нет |
| 14. | Пожарное депо (региональное значение) | Автомоб. | - | 2 | 2 |
| 15. | Отделение полиции (федеральное значение) | объект | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Кладбище традиционного захоронения (местное значение) | 0,24га на 1000чел | 3,0 | - | - |

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть х. Нижнегнутов имеет квартальное построение от реки Цимла вглубь поселения. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Частично главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 62%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 16 км из них с твердым покрытием 8 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 52км.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.     Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м.

Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.1. Инженерная инфраструктура территории

Хозяйственно-питьевое  и производственное водоснабжение х. Нижнегнутов,  х.Фирсовка осуществляется  от 5 –ти водозаборных скважин производительностью 107 м3\сутки.  Регулирование неравномерности водопотребления осуществляется из водонапорных башен. Существующая разводящая сеть протяженностью 12 км проложена по  улицам из асбестоцементных  и стальных труб Д 100мм  протяженностью 12000м.

Предприятия имеют собственные системы водоснабжения из скважин.

Таблица 5. «Прогнозный расчет водопотребления»

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут | Расчетный срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут на 1 чел | 0,08 | 1618 | 129 | 3787 | 302 |
|  |  |  | установлены приборы учета | 330 | 0,23 | - | - |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | установлены приборы учета | установлены приборы учета | 4,0 | установлены приборы учета | 4,0 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут на 1 кв м | 0,019 | 1618 | 26,3 | 3787 | 72 |
| 4 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3/сут | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
|  | Итого: |  | - | - | 159,53 | - | 378 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение парковой зоны на новых территориях хутора, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  378 м3/сут.

На перспективу пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети. Водоснабжение от скважин сохраняется . В целях предупреждения от загрязнения водоносного горизонта, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны, зона первого пояса- зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течение 5 месяцев в году.

В настоящее время в поселке централизованной канализация отсутствует. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку. Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 570м3\ сутки.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

В настоящее время теплоснабжение общественно деловой застройки, в том числе дома-интерната для престарелых граждан, школы, амбулатории  осуществляется от локальных котельных. Остальные здания имеют печное отопление. Здания производственной зоны отапливаются от местных электрокотлов.  На перспективу (после подведения газопроводов) предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию котельных с переводом на газовое отопление, а для перспективной жилой застройки  - газовое отопление.

В настоящее время х.Нижнегнутов как и все населенные пункты поселения не газифицированы. Первоочередными мероприятиями осуществления  генплана поселения является строительство  внутрипоселковых  газопроводов до 2013г.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 775,8 тыс.м3/год. Процент охвата населения природным газом составит 100%.  Источником подачи газа является ГРС «Верхнегнутовская».

Газоснабжение    проектируется  по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 6. «Прогнозный расчет потребления газа»

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 323,6 | 757,4 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 137,5 | 321,8 |
|  | Итого: | 571,7 | 775,8 |

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35/10 кВ по сетям 10кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций.

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Таблица 7. «Прогнозный расчет потребления электроэнергии»

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт | Расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 1618 | 1537100 | 3787 | 3597650 |
| 2 | Производственная зона |  |  | 26970* |  | 80940* |
|  | Итого: |  |  | 1564070 |  | 3597650 |

Протяженностть сетей 42,6 км, Существующая мощность подстанции 100 до 250квт.

Существующая мощность 2,6 млн к Вт/час

Текущее потребление 2,3 млн к ВТ/час

Перспективное потребление 2,4 млн кВТ/час

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Телефонная связь х. Нижнегутов  обеспечивается от автоматической станции  емкостью на 256 номеров  путем прямой линии Телефонной связью обеспечены 207 абонентов  и  17 предприятий. Сотовой связью обеспечено все население. Пункт коллективного доступа к сети Интернет -1. На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри хутора.

Генеральным планом на расчётный срок (2034 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети хутора  на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Система проводного вещания в хуторе  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6.   Развитие жилой зоны

Общее количество жилых домовладений составляет 620 дома, площадь жилого фонда Нижнегнутовского сельского  поселения составляет  - 26000  кв.м., в том числе из нее - из нее секционная –0 кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Нижнегнутовского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 16,1 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.  Существует ветхий жилищный фонд, который составляет 0 кв.м. Планируемая убыль жилого фонда 0м2., в том числе муниципальная –0м2, частная 0 м2

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3  этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях, в восточном направлении.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая – 2,6 га, дополнительно на перспективу  на расчетный срок реализации генплана запроектировано- 24,3 га. Плотность населения в границах зоны составляет 622  чел на га, на перспективу плотность составит – 0 га

Таблица 8. «Мероприятия по строительству жилья»

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнегнутовское сельское поселение | 26,0 Убыль домов -0, площадью -1,0 | Новое стр-во- 4,5 Возмещение убыли – 0,5 Итого:-5,0 | 5,0 | Х.Нижнегнутов |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые сформированы в старой части хутора.

В Генеральном плане не предусмотрены мероприятия по развитию системы общественного центра.

3.8.   Развитие производственной зоны

На момент разработки генплана в х.Нижнегнутов в производственной зоне находится молочный завод.  Расширение производственной зоны планируется в западном направлении вдоль автодороги.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

В х. Нижнегнутов существует небольшой сквер около Братской могилы Советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.

Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений.

В  генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована во вновь сформированной жилой зоне,  где на перспективу предлагается разметить и детскую площадку.  Возможно размещение спортивных сооружений и плоскостных спортивных площадок.

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зоны в соответствии со статусом т.е. организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 4 га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 0,94 га, а на перспективу будет составлять 2,2га.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10. «Размеры санитарно-защитных зон»

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 100 |
| 2 | Временная площадка ТБО | 100 |

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории хутора Нижнегнутов находится Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Территория памятника и  охранных зон не установлены в соответствии с требованиями законодательства о культуре.

4.2.    Охрана и использование природных объектов

На территории Нижнегнутовского сельского поселения находится особо охраняемая территория регионального значения -природный парк «Цимлянские пески».

4.3.   Водоохранные зоны,

зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоохранная зона и прибрежная защитная  полоса  реки Цимла  входит в границы   населенного пункта.

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго  пояса размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  принят 50м.

4.4.    Охранные зоны

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20 м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  3м от оси в обе стороны.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория х. Нижнегнутов находится на расстоянии более 252 км от категорированного по ГО г. Волгограда (1-я группа по ГО). При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта не попадает в зоны риска возникновения:

-  возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии  газопроводах

Атомная электростанция и АЗС в перспективной застройке.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

Строительство укрытий, строительство сетей оповещения.

На территории х. Нижнегнутов есть пожарное депо.

В населенном пункте территориями, подверженными подтоплению в период таяния снегов,   являются территории  с  уклоном рельефа к Цимле .

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 6. «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машино места | 1 | 2 машины | 2 машины |
| 2 | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % | 100% | 100% | нет |

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы №№ 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию поселения Нижнегнутовского со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Нижнегнутовскому поселению»

| № п/п | Наименование показателя | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения | га | 5,56 | 5,56 |
| 1. | Земли муниципального образования, в том числе: | га | 31677 | 31677 |
|  | - сельскохозяйственного назначения , из них -сельскохозяйственные угодья ; - прочие земли сельско-хозяйственного назначения | га | 29321 24390 341 | 29321 24390 341 |
| 2. | Земли промышленности , транспорта и пр. | га | 1404 | 1404 |
| 3. | Земли лесного фонда | га | 55,0 | 55,0 |
| 4. | Земли водного фонда | га | - | - |
| 5. | Площадь земель населенных пунктов | га | 556 | 556 |
| 6. | Общая численность населения | Чел. | 1618 | 1618 |
| 7. | Количество домовладений малоэтажной застройки | шт. | 620 | 620 |
| 8. | Общая жилая площадь домовладений | м2 | 26000 | 26000 |
| 9. | Благоустроенность жилого фонда* | % | 55* | 100 |
| Зонирование х. Нижнегнутов |
| 1 | Жилая зона | га |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 16,9 | 23 |
| 3 | Производственная зона | га | - | - |
| 4 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га |  |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га |  |  |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,94 | 2,2 |
|  | Итого: |  |  |  |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.