УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Нижнегнутовского сельского поселения

Чернышковского муниципального района

________________

Схема водоснабжения 
Нижнегнутовского сельского поселения.

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Краткое описание.	6

Глава 2. Схема Водоснабжения и водоотведения.	7

2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Нижнегнутовского сельского поселения.	7

2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	9

2.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.	9

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	10

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	11

2.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	11

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	11

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Нижнегнутовского сельского поселения на перспективу до 2024 г. разработана администрацией Нижнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О водоснабжении и водоотведении".

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Генерального плана муниципального образования "Нижнегнутовского сельского поселение", утвержденного решением Совета депутатов Нижнегнутовского сельского поселения от 14.02.2014 №2/2.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования – Нижнегнутовского сельского поселение на перспективу до 2024 года.

Разработчик проекта.

Администрация Нижнегнутовского сельского   поселения Чернышковского  муниципального района Волгоградской области

Местонахождение объекта

Российская Федерация, Волгоградская обл., Чернышковский р-н, х. Нижнегнутов.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав муниципального образования;

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003).

Цели схемы

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2015-2018 г.

- Реконструкция водозаборных сооружений, сетей и объектов водоснабжения;

- Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения;

- Установка приборов учета;

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2015-2017 г.г.;

Второй этап 2019-2024 г.

- Строительство нового группового водозабора;

- Реконструкция существующих сетей, для снижения степени износа.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Нижнегнутовского сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития территории Нижнегнутовского сельского поселения

# Глава 1. Краткое описание.

На территории Нижнегнутовского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: х. Нижнегнутов, х. Фирсовка

По состоянию на 01.01.2014 численность населения Нижнегнутовского сельского поселения составляет 1618 человек.

Источниками водоснабжения жителей Нижнегнутовского сельского поселения являются: водозаборные скважины.

Общая площадь земель - 31677,0 га,  из них сельскохозяйственных угодий - 24390,0 га,  в т.ч. пашни - 15472,0 га, пастбищ - 6425,0 га.

# Глава 2. Схема Водоснабжения и водоотведения.

## 2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Нижнегнутовского сельского поселения.

Обеспечение жителей Нижнегнутовского сельского поселения осуществляется по сети централизованной системы водоснабжения от 5-ти водозаборных скважин Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 12 км, мощность водозаборных сооружений составляет 107 м3/сут.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях необходима организация зон санитарной охраны (далее – ЗСО). ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект ЗСО разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Централизованная система холодного водоснабжения Нижнегнутовского сельского поселения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунальных предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей.

Учитывая вышеизложенное важнейшей задачей при организации систем водоснабжения является расчет потребностей поселка в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения является муниципальное унитарное предприятие «Лиман» Нижнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области. В хозяйственном ведении гарантирующей организации находятся все элементы системы водоснабжения, начиная от водозаборных сооружений, магистральных водоводов, и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности гарантирующей организации распространяется на весь комплекс системы водоснабжения Нижнегнутовского сельского поселения.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений приведено в таблице:

Таблица 1

| Наименование источника (скважина, водозабор) | Адрес источника | Марка насоса |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водозаборная скважина № 06086 | Волгоградская обл., Чернышковский район, х. Нижнегнутов, 10 м на юг от территории нефтебазы | ЭВЦ 8-25-125 |
| Водозаборная скважина | Волгоградская обл., Чернышковский район, х. Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, дом № 3а | ЭВЦ 6-10-80 |
| Водозаборная скважина № 0536 | Волгоградская обл., Чернышковский район, х. Нижнегнутов, северо-восточная окраина х. Нижнегнутова | ЭВЦ 6-10-80 |
| Водозаборная скважина № 01800 | Волгоградская обл., Чернышковский район, х. Фирсов | ЭВЦ 6-10-80 |
| Водозаборная скважина №03443 | Волгоградская обл., Чернышковский район, х. Нижнегнутов, северная окраина х. Нижнегнутова | ЭВЦ 6-10-80 |
| Водозаборная скважина | Волгоградская обл., Чернышковский район, х. Нижнегнутов, ул. Ленина, дом № 2а | ЭВЦ 6-10-80 |
| Водозаборная скважина № 6808 | Волгоградская обл., Чернышковский район, х. Нижнегнутов | ЭВЦ 6-10-80 |

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. По своему составу вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водопроводные сети в Нижнегнутовском сельском поселении выполнены из асбестоцементных и стальных труб материалов. Диаметры магистральных и распределительных трубопроводов лежат в пределах от 50 мм до 150 мм.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Проблемными вопросами системы водоснабжения в Нижнегнутовском сельском поселении являются:

- износ водопроводных сетей до 100 %;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- высокая степень физического и морального износа насосного оборудования;

Обеспечение населения Нижнегнутовского сельского поселения качественной услугой водоснабжения  является одной из важных проблем. Качество предоставляемой услуги должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие поставляемого ресурса (воды) существующим стандартам и нормативам.

## 2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает увеличение площади застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Нижнегнутовского сельского поселения, а так же 100%-е подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения.

## 2.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:

Таблица 2

|  | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 38,21 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 38,21 |
| 3 | Объем потерь | тыс. м3 | 3,55 |
| 4 | Объем потерь | % | 9,28 |
| 5 | Объем полезного отпуска воды потребителям | тыс. м3 | 34,66 |

Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Объем полезного отпуска воды потребителям составил 34,66 тыс.м3/год, средний расход воды в сутки составил 159,53м3/сут., в сутки максимального водопотребления 378 м3/сут.

Основным потребителем воды в Нижнегнутовском сельском  поселении является население.

В период с 2014 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселка. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах поселка.

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения:

- Реконструкция водозаборных сооружений, сетей и объектов водоснабжения;

- Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения;

- Установка приборов учета;

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2015-2017 г.г.;

Второй этап 2019-2024 г.

- Строительство нового группового водозабора;

- Реконструкция существующих сетей, для снижения степени износа.

В настоящее время в Нижнегнутовском сельском поселении приборы учета установлены у части потребителей холодной воды. При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.

## 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки планируется использовать ресурсосберегающие, природоохранные технологии повторного использования промывных вод фильтров.

## 2.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость строительства и реконструкции систем централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения будет определена после разработки проектной документации и получения государственной экспертизы проекта. Финансирование разработки проектной документации будет рассмотрена при формировании проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

## 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в Нижнегнутовском сельском поселении бесхозяйные сети отсутствуют.